Abbildung 1.1:	Monatliche Mittelwerte der Außenlufttemperatur am Standort Issum in der Zeit vom 1.7.1995 bis zum 30.6.1996.

Abbildung 1.2:	Häufigkeitsverteilung der tagesgemittelten Außenlufttemperaturen am Standort Issum für die praktizierte				Heizperiode (2.11.1995 bis 2.4.1996) und das gesamte Erfassungsjahr (1.7.1995 bis 30.6.1996).

Abbildung 1.3:	Monatssummen der solaren Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche am Standort Issum in der Zeit vom				1.7.1995 bis zum 30.6.1996.

Abbildung 1.4:	Häufigkeitsverteilungen der täglich mittleren Windgeschwindigkeit am Standort Issum für die praktizierte				Heizperiode (2.11.1995 bis 2.4.1996) und das gesamte Erfassungsjahr (1.7.1995 bis 30.6.1996).

Abbildung 1.6:	Heizwärmeleistung des Solarhauses Issum für den Zeitraum 2.11.1995 bis 2.4.1996 als Funktion der Temperatur-			differenz zwischen Raum- und Außenluft (Heizkennlinie).

Abbildung 1.7:	Korrelation der gradtagsspezifischen Heizwärmeleistung mit der mittleren Windgeschwindigkeit für das				Solarhaus Issum während der praktizierten Heizperiode (2.11.1995 bis 2.4.1996).

Abbildung 1.8:	Sektordiagramm der Energieeinträge in das Solarhaus Issum während der praktizierten Heizperiode					(2.11.1995 bis 2.4.1996).

Abbildung 1.9:	Balkendiagramm monatlicher Energieeinträge durch solare und innere Gewinne sowie durch Heizwärme in das			Solarhaus Issum für den Zeitraum vom 1.7.1995 bis 30.6.1996.

Abbildung 1.10:	Temperaturverläufe und Heizwärmeeintrag in das Solarhaus Issum während der Zeit vom 24. bis zum 26.12.1995.

Abbildung 1.11:	Balkendiagramm der monatlichen Wärmeverluste des Solarhauses Issum durch Transmission, mechanische				Lüftung mit WRG sowie durch Infiltration und Fensterlüftung für den Zeitraum vom 1.7.1995 bis zum 30.6.1996.

Abbildung 1.12:	Verteilung der Stundenhäufigkeit der über verschiedene Zonen gemittelten Raumlufttemperatur im Solarhaus			Issum während der praktizierten Heizperiode (2.11.1995 bis 30.6.1996).

Abbildung 1.13:	Stundenhäufigkeit des Überschreitens der angezeigten Raumlufttemperatur in Süd- und Nordzone sowie				Wintergarten des Solarhauses Issum in der Zeit vom 1.7.1995 bis zum 30.6.1996.